Kiegészítő tájékoztatás a "Közterületi videó kamerás térfelügyeleti rendszer I. ütemének kialakítása felügyeleti központokkal, kommunikációs és energiaellátó alrendszerrel" tárgyú eljárás kapcsán.

4. kérdéscsoport

1. Jól értelmezzük-e, hogy meghatározott közúti helyszíneken, ahol pl. a behajtási jogosultság ellenőrzése, a jogosulatlan behajtók automatikus kiszűrése a követelmény (6. helyszín), vagy ahol a közúti forgalom figyelése, a közúti átkelőn szabálytalanul áthajtók detektálása, esetleges baleseteknél a járművek bizonyító erejű azonosítása lehet az elvárás (1. helyszín), továbbá egy-két más kereszteződésben, mindösszesen a 3-5 helyszínen - ajánlhatók rendszámfelismerő kamerák?

Mint az Ajánlati dokumentáció tartalmazza, Ajánlatkérő „a megajánlott kamerák általi térfelügyeleti lefedettsége” értékelési szempont keretében vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által megajánlott térfelügyeleti rendszer alkalmas-e az alábbi feladatok ellátására:

- A közintézmények biztonságának növelése;

- A gyalogosforgalom megfigyelése, rossz szándék kiszűrése;

- A terrorizmus elleni küzdelem, elhagyott tárgyak felismerése;

- A gépjárműfeltörések, lopások megelőzése;

- A közterületi rongálások csökkentése, a graffiti elleni küzdelem;

- A gyalogátkelőhelyen történő elsőbbség biztosításának ellenőrzése;

- A lopott gépjárművek kiszűrése;

- A tilosban parkolás csökkentése;

- Tiltott területre behajtás figyelése;

- Egyirányú utcába történő behajtás figyelése.

Az értékelés során, mint egy kérdésre adott válasz keretében megadtuk, a „rendszámfelismerő” (és bármely egyéb) kamerák képalkotási minőségét is a kamerák adatlapján megadott felbontóképesség és a képalkotásra vonatkozó alapvető optikai képletek határozzák meg, amelyekben az optikai zoomolás hatásai vagy fix objektív esetében a megajánlott fix optika képalkotási adata (fókusztávolsága) is figyelembe vehető. A gépjárművekkel kapcsolatos szabálysértések felügyelete értelemszerűen csak azokon a területeken releváns, amely területeken jellemző a gépjármű szabálysértés. Ilyen terültek tételesen:

- „Áruház mögötti terület”;

- Kossuth utca a Dózsa György út és Petőfi utca között;

- Gábor Áron utca;

- Petőfi Sándor utca;

- Dózsa György út - Kossuth utca kereszteződés és gyalogátkelők;

- 3-as főút – „Tűzoltóság” kereszteződés;

- Dózsa György út, „M3-as kivezető” kereszteződés;

A szabálysértések automatikus kiszűrésére vonatkozóan a „kiemelt műszaki feltételek” között szerepel, hogy a térfelügyeleti rendszer központi feldolgozó egysége rendelkezik-e olyan szoftver opcióval, amely alkalmassá teheti a rendszert a következő szolgáltatások közül legalább öt szolgáltatás bármelyikének a megvalósítására, és az Ajánlattevő által megajánlott rendszer tartalmaz-e legalább egy ilyen szoftver elemet:

  - A gyalogátkelőhelyen történő elsőbbség biztosításának automatikus ellenőrzése;

  - A tilosban parkolók automatikus azonosítása;

  - Tiltott területre behajtás automatikus figyelése;

  - Egyirányú utcába történő behajtás automatikus figyelése.

  - Gyalogosforgalom automatikus elemzése, rossz szándék automatikus kiszűrése;

  - Elhagyott tárgyak (gyanús elhagyott csomagok) automatikus felismerése;

  - Az illegális hulladék elhelyezésének automatikus felismerése;

  - A közterületi rongálások száma, graffiti-készítés automatikus felismerése;

  - Gyorshajtás automatikus és a vonatkozó jogszabályok szerint hitelesített figyelése;

  - A lopott gépjárművek automatikus kiszűrése.

A közbeszerzés szempontjából Ajánlattevőknek olyan kamerákat kell megajánlani, amelyekkel a műszaki leírásban megadott és értékelésre kerülő műszaki feltételek megvalósíthatóak.

2. Preferálható-e, hogy az ajánlott rendszámfelismerő kamerák a nagy felbontás mellett, jogosultság (rendőrségi üzemeltetés) esetén kommunikálni képesek a körözési adatbázisokkal?

A „kiemelt műszaki feltételek” között szerepel, hogy az Ajánlattevő által megajánlott rendszer tartalmaz-e legalább egy szoftver elemet az alábbiak közül:

  - A gyalogátkelőhelyen történő elsőbbség biztosításának automatikus ellenőrzése;

  - A tilosban parkolók automatikus azonosítása;

  - Tiltott területre behajtás automatikus figyelése;

  - Egyirányú utcába történő behajtás automatikus figyelése.

  - Gyalogosforgalom automatikus elemzése, rossz szándék automatikus kiszűrése;

  - Elhagyott tárgyak (gyanús elhagyott csomagok) automatikus felismerése;

  - Az illegális hulladék elhelyezésének automatikus felismerése;

  - A közterületi rongálások száma, graffiti-készítés automatikus felismerése;

  - Gyorshajtás automatikus és a vonatkozó jogszabályok szerint hitelesített figyelése;

  - A lopott gépjárművek automatikus kiszűrése.

A „lopott gépjárművek automatikus kiszűrése” opció esetében ez az adatbázis kapcsolat valamilyen formában elvárható, e nélkül a feladat nem látszik megoldhatónak. Azonban mivel az egész térfelügyeleti rendszer körözési adatbázissal való kommunikálásának lehetősége az elérni kívánt cél, így a szóló kameráknak nem kell tudniuk kapcsolódni ilyen jellegű adatbázisokhoz. Az ajánlati dokumentáció műszaki paraméterek résszempontjai körében kerül értékelésre ez a kérdéskör.

A benyújtott ajánlatok az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott értékelési szempontok, pontszámok és súlyszámok alapján kerülnek értékelésre. A megadottakhoz képest plusz megajánlásokat Ajánlatkérő nem tud további pontokkal preferálni.